ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ.

Material safety data sheet (MSDS)

1. Название химического продукта и компании

| Торговое наименование | Полиуретановые составы: PURTIS® 2K, PURTIS® SP, PURTIS®2K.Sport, PURTIS® WR, PURTIS® WF, PURTIS® ER, PURTIS® VC, PURTIS® VCF, PURTIS® SE |
| --- | --- |
| Торговая марка | PURTIS® |
| Дата аттестации | 19.01.2016 г. |
| Разработчик | ООО ПУРТИС, г.Москва |
| Область применения | Используется в строительстве, в производстве строительных конструкций и мебельной промышленности. |

2. Состав

| Полиуретан | 60-100 % |
| --- | --- |
| Загуститель | 0-40% |

3. Случайные риски

| Потенциальное воздействие на здоровье: |
| --- |
| Кожа | Продолжительный или периодический контакт с кожей вызывает раздражения. |
| Глаза | Вызывает раздражение. |
| Вдыхание | Нет рисков при вдыхании, т.к. физические свойства материала не вызывает испарений. |
| При попадании внутрь организма человека | Единичная доза оральной токсичности не определена. |
| Физико-химическое воздействие | Нет. |

4. Первая помощь

| При попадании материала на кожу | Смойте с кожи клей водой с мылом; удалите загрязнение с одежды и ботинок. При раздражении обратиться за медицинской помощью. |
| --- | --- |
| При попадании материала в глаза | Немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут; немедленно обратиться к врачу. |
| При вдыхании материала | При случайном вдохе, особенно горячего материала, выйти на свежий воздух. В случае потери дыхательной способности сделать пострадавшему искусственное дыхание. В случае затрудненного дыхания – дать пострадавшему кислород. В случае потери сознания – немедленно вызвать скорую и подготовить пациента к отправке в больницу |
| При попадании материала внутрь организма человека | При глотании: немедленно прополоскать рот водой; ни в коем случае не вызывать рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. |

5. Противопожарные меры

| Точка воспламенения | > 200 град. Цельсия. |
| --- | --- |
| ЛЕЛ | Не определена. |
| ЮЕЛ | Не определена. |
| Гасящая среда | Водяное распыление, углекислый газ, сухой химический порошок или воздушно-механическая пена. |
| Основные действия при тушении пожара | Не допускайте людей. Изолируйте область огня. Охладите окружающую территорию водой для ограничения зоны возгорания. Наденьте противогаз. |
| Опасности взрыва при пожаре | Невзрывоопасен. Выделяет углекислый пары воды и азот при горении. |

6. Действия при проливах материала

| Персональные предосторожности | В случае пролива материала на пол существенно возрастает его коэффициент скольжения. Меры очистки пола (сборки материала): необходимо использовать любые адсорбирующие материалы: диатомит, песок, древесные опилки, кислотные и универсальные адсорбенты. |
| --- | --- |
| Экологическая предосторожность | Препятствуйте проникновению в почву, канаву, коллекторы, водные пути или грунтовую воду. |

7. Условия хранения и обращения с материалом

| Предосторожности | Избегайте прикосновения с кожей, попадания в глаза, случайного заглатывания. |
| --- | --- |
| Условия хранения и перевозки | Материал хранится при температуре -30 - +25 0С в сухих условиях. Физико-механические свойства материала остаются неизменными при 10-20 циклах замораживания-оттаивания. Перевозка допустима без потери качества материала при отрицательных температурах. |

8. Меры предосторожности и защита персонала

| Защита глаз | Используйте безопасные очки или защитные химические очки в соответствии с Правилами Европейского стандарта EN 166. |
| --- | --- |
| Защита кожи и тела | Использовать соответствующие перчатки и чистую х/б одежду для предотвращения воздействия на кожу. |
| Защита дыхания | Рабочее место должно быть снабжено вентиляцией. Никакой специальной защиты не требуется. При необходимости используйте респираторы. |

9. Физические и химические свойства

| Агрегатное состояние | Текучая (низковязкая) жидкость. |
| --- | --- |
| Цвет | От прозрачного до коричневого |
| Точка плавления | Не определена |
| Точка кипения | >1300C |
| Температура вспышки | >200 0С |
| Температура самовоспламенения | >400 0С |
| Температура деструкции | >1600С |
| Нижний предел распространения пламени | 220 0С |
| Верхний предел распространения пламени | 250 0С |
| Теплота сгорания | 25 Мдж/кг |
| Взрывоопасность | Невзрывоопасен |
| Плотность при 200С | 1,1 г/см3 |
| Вязкость динамическая при 200С | 2000-9000 мПа*сек |
| Содержание твердых частиц | 100% |

10. Стабильность и химическая активность

| Состояние стабильности (сохранность вязкости и скорости отверждения). | Стабилен (при условии герметичности упаковки) в течение рекомендованного срока хранения при температурах от -30 - +25 0С. |
| --- | --- |
| Химическая активность | Не имеет реакций, опасных с точки зрения хранения, транспортировки и переработки. Реагирует с образованием полимерного материала с потерей клеящей способности и с фазовым переходом из жидкого – в твердое состояние со многими химическими веществами: с влагой воздуха, с аммиаком, с аминами, с гидроксиламинами, с гидразином, с амидами, с уретанами, с мочевинами – с образованием полимочевины или замещенной полимочевины; со спиртами – с образованием полиуретана; , с аминами, со спиртами образованием полиуретанового полимера. |

| Физическое воздействие | Повышение температуры выше +30 0С приводит к сокращению срока годности материала. Прямое длительное воздействие солнечных лучей нежелательно ввиду локального перегрева и существенного сокращения срока годности состава. Воздействие физических ударов не опасно, однако нежелательно с точки зрения повреждения герметичности упаковки. |
| --- | --- |

11. Токсичность

| В случае прямого контакта | Вызывает раздражение кожного покрова и глаз. Систематический контакт приводит к сенсибилизации. Продукт не летуч. Не вызывает наркологического воздействия. Меры первой помощи – описаны в параграфе 4. |
| --- | --- |

12. Воздействие на окружающую среду

| В случае прямого контакта с почвой, водой и воздухом | Необратимо отверждается в нераспадающийся твердый продукт, не представляющей экологической опасности. |
| --- | --- |

13. Утилизация и захоронение отходов (остатков)

Уничтожение остатков производить в соответствии с муниципальными и государственными правилами.

14. Правила транспортирования

Клей классифицируется как неопасный материал. Транспортирование производится всеми видами транспорта. Погрузку в транспортные средства и перевозку композиции производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Бочки, контейнеры и ведра должны транспортироваться пробками вверх. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.